## Slide 1
B4
팀원 | 조현석 이종민 김용순 한은혜
AutoMapping
&
FeaturePointLocalization

## Slide 2
파라미터 튜닝
controller_server (컨트롤러 서버)
컨트롤러 주파수: 기존 20.0 Hz에서 5.0 Hz로 감소
목표 허용 오차: 일반(goal) 체크어의 xy 및 yaw 허용 오차가 0.25에서 0.15로 줄어듦
DWB Local Planner (FollowPath) 파라미터:
최소 속도 값이 음수 값으로 변경됨 (min_vel_x: 0.0 → -1.0, min_speed_xy: 0.0 → -0.5, min_speed_theta: 0.0 → -0.5)
RotateToGoal.scale 값이 32.0에서 20.0으로 감소
local_costmap (로컬 코스트맵)
해상도: 0.06에서 0.02로 세밀하게 변경됨
인플레이션 레이어:
cost_scaling_factor가 4.0에서 2.0으로 변경
inflation_radius가 0.45에서 0.25로 축소
global_costmap (글로벌 코스트맵)
해상도: 0.06에서 0.01로 변경되어 더욱 정밀하게 매핑
인플레이션 레이어:
cost_scaling_factor가 4.0에서 2.0으로 변경
inflation_radius가 0.45에서 0.25로 축소
planner_server (플래너 서버)

## Slide 3
function main():
rclpy.init()
explorer = FrontierExplorer()
rclpy.spin(explorer)
explorer.destroy_node()
rclpy.shutdown()
class FrontierExplorer(Node):
constructor:
subscribe("/map", map_callback)
create_action_client("navigate_to_pose")
create_timer(1s, update_goal)
function map_callback(map_msg):
explored_map = map_msg.data # OccupancyGrid 저장
function update_goal():
frontiers = find_frontier(explored_map)
if frontiers is not empty:
goal = pick_one(frontiers)
navigate_to_pose(goal)
if self.goal_count[goal_tuple] >= 10:
self.blacklist.add(goal_tuple)
self.get_logger().warn(f"🚫 목표 {goal_tuple} 블랙리스트 추가됨")
return
Pseudo Code…? (nav2_Explorer)
function find_frontier(map_data):
# OccupancyGrid → world 좌표 변환
# frontier 후보 탐색
return list_of_frontiers
function navigate_to_pose(goal):
send_action_goal(goal)
wait_for_result(result_callback)
function result_callback(result):
if result.success:
update_goal() # 다음 목표 탐색 or 종료 판단

## Slide 4
Pseudo Code..? (map_pic_pos)
function main():
rclpy.init()
feature_extractor = FeatureExtractorNode()
rclpy.spin(feature_extractor)
rclpy.shutdown()
class FeatureExtractorNode(Node):
constructor:
# 1) ROS2 노드 초기화
# - ORB 영상 특징점 추출(최대 500개)
# - Brute Force Matcher 준비
# - 카메라 intrinsic distortion 보정 파라미터 로드
# - RViz Marker 관련 설정
subscribe("/camera/image_raw", image_callback)
function image_callback(image_msg):
# 2) 이미지 수신 후 처리
gray_img = convert_to_gray(image_msg)
(keypoints, descriptors) = extract_orb_features(gray_img)
matches = brute_force_match(descriptors, reference_descriptors)
# 3) PnP 추정
pose = solvePnPRansac(keypoints, matches)
# 4~5) 좌표 변환(base_link <-> camera, map <-> base_link)
base_link_to_camera = compute_base_link_to_camera_transform(pose)
map_to_base_link = compute_map_to_base_link_transform(pose)
# 변환 결과를 TF2로 브로드캐스트
broadcast_tf2_transform(base_link_to_camera)
broadcast_tf2_transform(map_to_base_link)
# 6) RViz Marker 업데이트
update_rviz_marker(pose)
function compute_base_link_to_camera_transform(pose):
# TF2를 사용하여 base_link - camera 변환 계산
return transform
function compute_map_to_base_link_transform(pose):
# TF2를 사용하여 map - base_link 변환 계산
return transform
function update_rviz_marker(pose):
# 최종 변환 행렬 x,y 값을 Marker 생성 혹은 갱신 후 RViz에 표시
pass

## Slide 5
Pseudo Code ..?(map_pic_pos)
function perform_pnp(keypoints, matches):
# (3) 실제 solvePnPRansac 등을 통해 Pose 추정
# 예: 2D 이미지 좌표(keypoints)와 3D 월드 좌표의 쌍으로 PnP를 수행
object_points, image_points = convert_matches_to_points(keypoints, matches)
success, rvec, tvec, inliers = solvePnPRansac(object_points, image_points,
self.camera_intrinsic,
self.camera_distortion)
if success:
return (rvec, tvec)
else:
return None
function compute_base_link_to_camera_transform(pose):
# (4) base_link -> camera_link 변환 계산
# pose(rvec, tvec)를 이용해 변환 행렬 구성
transform = create_transform_from_pose(pose, offset="camera")
return transform
function compute_map_to_base_link_transform(pose):
# (5) map -> base_link 변환 계산
# PnP로 얻은 pose가 map 기준이라면, 이를 base_link로 변환
transform = create_transform_from_pose(pose, offset="base_link")
return transform
function broadcast_tf2_transform(transform, parent_frame, child_frame):
# TF2 변환 메시지 생성 및 브로드캐스트
tf_msg = convert_transform_to_tf2_msg(transform, parent_frame, child_frame)
send_tf2_transform(tf_msg)
function update_rviz_marker(pose):
# (5) RViz Marker를 이용해 현재 로봇/카메라 위치를 시각화
marker = create_marker_from_pose(pose)
self.marker_pub.publish(marker)

## Slide 6
후기...